绍兴市口腔医院ETC停车收费系统改造项目

一、供应商的资格条件

1.符合政府采购法第二十二条之供应商资格规定；

2.本项目不接受联合体投标。

二、采购人联系方式：绍兴市口腔医院，王佳南，0575-88551156；

何银俭，0575-88551138。

三、项目名称及数量（详见招标文件）

| 标项 | 标段名称及数量 （详见招标文件） | 预算金额或上限价（单位：人民币元） |
| --- | --- | --- |
| 01标 | ETC停车收费系统改造项目 | ￥ 85000 |

四、项目概况

通过ETC+车牌双模识别先进技术实现“无非不集”（即无人值守，非现金支付，不停车通行，集中化管理），可实现恶劣天气下无故障识别运营，实现减员增效，提高车辆出入管理效率,同时可启用使用微信、支付宝、银行支付和ETC双模识别技术手段，打通浙江ETC和全国ETC清分结算中心，省内和省外ETC车辆均可根据差异化、阶梯化收费标准实现自动扣费，不停车通行，提升通行效率和支付体验。

五、系统建设原则及功能技术要求

该系统需保证停车场的技术及功能要求，整个系统的建设原则如下：

1.实用性：系统的整体功能应符合绍兴市口腔医院实际的停车场管理需求。硬件产品稳定、可靠，系统软件界面友好、操作简便，功能契合用户部门营运管理的需求。数据及时、准确、一致、完备。

2.先进性：将银行无感支付与我国高速公路上成熟使用的ETC不停车通行技术相融合，采用先进的ETC+车牌识别双模识别方案，结合电子支付技术，保证在今后的5-8年内不会被淘汰；通过先进技术实现“无非不集”无人值守，非现金支付，不停车通行，集中化管理，减员增效，提高管理效率，并且可以满足不断发展的停车管理需求。

3.高效环保：以微信支付宝扫码以及ETC等多种电子支付方式满足消费需求，提供高效、环保的智慧通行体验，提升出入口通行效率和消费者满意度。

4.安全性：系统应采用金融级加解密算法，实现人、车、卡（ETC卡）信息一一对应识别，保证识别媒介不被仿制或非法利用，确保系统及数据安全。

5.稳定可靠：系统应保证运行稳定可靠，可全天候全时段识别，且不受光线气候环境影响，硬件产品能够适应恶劣的户外环境。即使系统故障或事故造成中断，能确保数据准确、完整。

6.易维护：投标设备使用车牌识别摄像头、ETC天线、ETC控制器都在摄像头外壳一体化中，达到只使用一个网口，一根电线，使日常维护简单易行，无需过多专用的维护工具。系统的运行做到开电即可工作。而且维护过程中，遇到突发状况时，系统应保证数据的方便保存和快速恢复。

7.可扩展：系统具备标准化接口，易升级和扩充，可灵活增减或更新各个子系统，适合服务发展需要。

六、系统要求

1.采用ETC+车牌识别双模识别技术，实现车辆远距离自动识别，不停车通行，提升车辆通行效率；针对ETC车辆提供ETC自动识别及ETC电子扣费功能；非ETC车辆采取微信/支付宝等自助缴费、车牌自动识别无卡放行功能。

2.支持ETC、扫码支付等电子支付手段，同时可兼容中央收费、岗亭缴费以及人工值守缴费等模式；系统所提供的支付方式应确保安全、便捷、多样，操作简单易用。

3.系统所采用的车辆自动识别技术方案应具有创新性、先进性，可实现车牌号码自动校正、防跟车等功能。识别稳定可靠，可实现全天候全时段工作，将跟车等不良影响降至最小。

4.车道控制机应具备设备自检功能，并支持远程升级维护；同时集成智能TTS语音技术。

七、现场施工需求：

按照1进1出，兼顾员工月卡车辆通行的需求设置方案，投标人自行进行现场勘察，原则上需符合车辆通行习惯，兼顾车辆通行效率，车道设计合理。

八、设备采购需求：

| 序号 | 设备名称 | 配置或说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 入口设备 |
| 1 | ▲道闸 | 包含：2个遥控器 1.外形美观大方，坚固防水，集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠； 2.传动系统具有双重自锁功能，可防止人为抬杆和意外落杆的失误； 3.配上地感检测保护装置，可以杜绝因操作失误而造成砸车的事故，并能实现车辆通过后自动落杆的功能；并且有多重保护措施，需带遇阻反弹，能对接压力波、红外等外部防闸检测设备； 4.闸杆多样化，长度可选(2-6m)，适用范围广；闸杆升降平缓、可靠、升降时间3~6秒； 5.光电限位,可拆卸杆把结构（防撞结构可选），电镀+喷涂工艺，主机板采用8MM钢板一次冲压成型，机械限位采用限位三角块减震结构免维护方式，减速箱采用压铸后CNC精密加工工艺， 6.工作电压：220V±15% 50/60HZ; 7.功耗：≤200W; 信号保持时间：不受限制; 反应时间：100mS;引线长度： ≤5米,20次/米绞合; 环境补偿： 自动飘移补偿; 防护等级：IP42;工作温度： -25℃~70℃;工作湿度： ≤95%无凝结;使用寿命600万次以上;停电后起落需带离合装置数字车辆检测器安装：处理器用来检查车辆经过地感线圈时，采集感应信号，同时输出一个相应的脉冲信号。通过不同的脉冲信号输出口来判断车辆行驶的方向。处理器可以通过开关设置感应的灵敏度和设置不同的工作频率，防止相互干扰。工作电压： AC220V±10% 50/60HZ；功耗： ＜5W；输入信号: 1/2路地感信号；输出方式:继电器输出；工作频率:20K~170KHz(两级可调)；反应时间: 100ms；灵敏度； 高中低三级可调；线圈电感： 80~150uH；线圈长度： ＜100M每米至少绞合20次,总电阻小于10欧姆；规格尺寸: 74mm*36mm*85mm(单路) 应用范围:停车场/车位/计数 工作温度: -30℃~75℃ 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能。 | 台 | 1 |
| 2 | ▲车辆检测器 | 1.工作电压： DC12V 2.电源：AC220V±10% 3.输入电感量：80-500uH(150-200最佳) 4.输出：NO/COM，两路继电器输出 5.灵敏度：3档可选 6.反应时间：100ms | 套 | 2 |
| 3 | ★ETC+车牌识别双模一体机 | 包含最少两个摄像机、两个补光灯以及防护罩，确保车辆进入识别率99.99%。 摄像机 300W 1/2.7 吋 CMOS 图像分辨率 300W 2304(H) x 1296(V) 行驶车辆图像捕获率达99%以上 车辆号牌识别准确率99.6%；识别速度：<200 毫秒 高清镜头 6~22mm可调 、宽动态 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 摄像机护罩防水，防尘。支架固定摄像机 具有补光灯用于车牌识别补光（当光照度足够时或无车辆通行时补光灯保持关闭状态） 图像抓拍、进出场图像对比； 微波链路特性 载波频率 满足 GB/T 20851 标准 占用带宽 ≤5MHz 频率容限 ±10ppm 等效全向辐射功率 ≤+33dBm 杂散发射 ≤ -36dBm/100kHz(30 MHz ~1000MHz) ≤ -40dBm/1MHz(2400 MHz ~2483.5MHz) ≤ -40dBm/1MHz(3400 MHz ~3530MHz) ≤ -33dBm/100kHz(5725 MHz ~5850MHz)（ 2.5倍带宽外） ≤ -30dBm/1MHz(其它1 GHz ~20GHz)； 邻道泄漏功率比 -30dB 天线半功率角 TBD 交叉极化鉴别率 最大增益方向： RSUt≥15dB， -3dB区域： RSUt≥10dB 天线极化 右旋圆极化 调制方式 ASK 调制度 满足GB/T 20851： 0.5～0.9 编码方式 GB/T 20851标准： FM0 位速率 GB/T 20851标准： 下行:256kbps 上行: 512kbps 位时钟精度 ±100ppm 接收灵敏度 ≤-70dBm 视频传感特性 传感器 1/2.8’’ CMOS 低照度 0.01LUX 分辨率 1920*1080 镜头 高清 200 万 2.8~12mm， 电动调焦镜头 支持车辆类型 普通蓝牌、 单双层黄牌、 单双层警车、 新武警、 单双层军牌、 新使馆、 教练车、 新能源、 港澳、 应急车牌、 民航、特殊车牌等 抓拍率 ≥99.9% 识别率 ≥99.9%（ 典型车牌+典型场景） 适应车速 0~50km/h 车牌识别特征 号码、 颜色、 类型、 宽度 车牌防伪 支持异常车牌（ 手机拍照、 打印） 报警 视频压缩标准 H.264/H.265/MJPEG 压缩输出码率 512kbps~5000kbps 帧率 1~25帧， 默认25帧（ 1920*1080） 通信协议 SDK、 ONVIF、 HTTP、 RTSP、 TCP/IP、 UDP、 RS485、 IO、NTP 电气及应用特性 接入电缆 复合线束 电源： 220VAC， 三线防水接头； 通信接口： 10M/100M 自适应网口 使用寿命 5 年 平均无故障时间 ≥70,000h 控制方式 主动/被动 环境特性 防护等级 满足 IP65 使用温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -40℃ ~ +80℃ 相对工作湿度 ≤95%（ 无冷凝） 静电 接触放电： 4 kV； 空气放电： 8 kV 电源浪涌 符合 EN61000-4-5 标准 振动 满足 GB 2423.13 跌落 满足 GB 2423.8 试验 Ed 盐雾 满足 GB 2423.18 （需提供具备OQA检测报告复印件，并加盖制造厂家公章） | 台 | 1 |
| 4 | ▲万能语音LED显示屏 | 1.板载系统按键，可任意设置参数，操作便利、维护简单； 2.支持满位屏自动计数，采用地感计数或协议通讯； 3.支持 2路继电器控制，可控制道闸、红绿灯； 4.支持遥控、手动开闸计数； 5.支持万能语音，软件二次开发； 6.支持扩展4G模块，实现免布线应用； 7.支持横竖屏任意设置90度、180度、360度； 8.支持动态二维码显示，扫描频率高达960Hz，保障户外使用正常； 9.支持单、双色、全彩显示接口； 10.支持脱机2行4行屏，单色双色设置； 11.支持户外大屏，工程屏应用； 12.支持网络、485、无线任意通讯方式； 13.支持08接口、12接口、75接口； 14.支持特地功能出发播报与提醒； | 台 | 1 |
| 5 | ▲ETC联网盒 | 省中心指定 | 台 | 1 |
| 出口设备 |
| 1 | ▲道闸 | 1.外形美观大方，坚固防水，集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠； 2.传动系统具有双重自锁功能，可防止人为抬杆和意外落杆的失误； 3.配上地感检测保护装置，可以杜绝因操作失误而造成砸车的事故，并能实现车辆通过后自动落杆的功能；并且有多重保护措施，需带遇阻反弹，能对接压力波、红外等外部防闸检测设备； 4.闸杆多样化，长度可选(2-6m)，最长可达6米，适用范围广；闸杆升降平缓、可靠、升降时间3~6秒； 5.光电限位,可拆卸杆把结构（防撞结构可选），电镀+喷涂工艺，主机板采用8MM钢板一次冲压成型，机械限位采用限位三角块减震结构免维护方式，减速箱采用压铸后CNC精密加工工艺， 6.工作电压：220V±15% 50/60HZ; 7.功耗： ≤200W; 信号保持时间：不受限制; 反应时间：100mS;引线长度： ≤5米,20次/米绞合; 环境补偿： 自动飘移补偿; 防护等级：IP42;工作温度： -25℃~70℃;工作湿度： ≤95%无凝结;使用寿命600万次以上;停电后起落需带离合装置数字车辆检测器安装：处理器用来检查车辆经过地感线圈时，采集感应信号，同时输出一个相应的脉冲信号。通过不同的脉冲信号输出口来判断车辆行驶的方向。处理器可以通过开关设置感应的灵敏度和设置不同的工作频率，防止相互干扰。工作电压： AC220V±10% 50/60HZ；功耗： ＜5W；输入信号: 1/2路地感信号；输出方式:继电器输出；工作频率:20K~170KHz(两级可调)；反应时间: 100ms；灵敏度； 高中低三级可调；线圈电感： 80~150uH；线圈长度： ＜100M每米至少绞合20次,总电阻小于10欧姆；规格尺寸: 74mm*36mm*85mm(单路) 应用范围:停车场/车位/计数 工作温度: -30℃~75℃ 功能特性：支持变频、遇阻反弹、防冷凝、手动开闸功能、支持免学习功能（按键微调限位位置，调试简单）、事件日志记录功能。 | 台 | 1 |
| 2 | ▲ 车辆检测器 | 1.工作电压： DC12V 2.电源：AC220V±10% 3.输入电感量：80-500uH(150-200最佳) 4.输出：NO/COM，两路继电器输出 5.灵敏度：3档可选 6.反应时间：100ms | 套 | 2 |
| 3 | ★ ETC+车牌识别双模一体机 | 包含最少两个摄像机、两个补光灯以及防护罩，确保车辆识别率99.99%。 摄像机 300W 1/2.7 吋 CMOS 图像分辨率 300W 2304(H) x 1296(V) 行驶车辆图像捕获率达99%以上 车辆号牌识别准确率99.6%；识别速度：<200 毫秒 高清镜头 6~22mm可调 、宽动态 支持异常车牌（手机拍照、打印）告警 摄像机护罩防水，防尘。支架固定摄像机 具有补光灯用于车牌识别补光（当光照度足够时或无车辆通行时补光灯保持关闭状态） 图像抓拍、进出场图像对比； 微波链路特性 载波频率 满足 GB/T 20851 标准 占用带宽 ≤5MHz 频率容限 ±10ppm 等效全向辐射功率 ≤+33dBm 杂散发射 ≤ -36dBm/100kHz(30 MHz ~1000MHz) ≤ -40dBm/1MHz(2400 MHz ~2483.5MHz) ≤ -40dBm/1MHz(3400 MHz ~3530MHz) ≤ -33dBm/100kHz(5725 MHz ~5850MHz)（ 2.5倍带宽外） ≤ -30dBm/1MHz(其它1 GHz ~20GHz)； 邻道泄漏功率比 -30dB 天线半功率角 TBD 交叉极化鉴别率 最大增益方向： RSUt≥15dB， -3dB区域： RSUt≥10dB 天线极化 右旋圆极化 调制方式 ASK 调制度 满足GB/T 20851： 0.5～0.9 编码方式 GB/T 20851标准： FM0 位速率 GB/T 20851标准： 下行:256kbps 上行: 512kbps 位时钟精度 ±100ppm 接收灵敏度 ≤-70dBm 视频传感特性 传感器 1/2.8’’ CMOS 低照度 0.01LUX 分辨率 1920*1080 镜头 高清 200 万 2.8~12mm， 电动调焦镜头 支持车辆类型 普通蓝牌、 单双层黄牌、 单双层警车、 新武警、 单双层军牌、 新使馆、 教练车、 新能源、 港澳、 应急车牌、 民航、特殊车牌等 抓拍率 ≥99.9% 识别率 ≥99.9%（ 典型车牌+典型场景） 适应车速 0~50km/h 车牌识别特征 号码、 颜色、 类型、 宽度 车牌防伪 支持异常车牌（ 手机拍照、 打印） 报警 视频压缩标准 H.264/H.265/MJPEG 压缩输出码率 512kbps~5000kbps 帧率 1~25帧， 默认25帧（ 1920*1080） 通信协议 SDK、 ONVIF、 HTTP、 RTSP、 TCP/IP、 UDP、 RS485、 IO、NTP 电气及应用特性 接入电缆 复合线束 电源： 220VAC， 三线防水接头； 通信接口： 10M/100M 自适应网口 使用寿命 5 年 平均无故障时间 ≥70,000h 控制方式 主动/被动 环境特性 防护等级 满足 IP65 使用温度 -20℃ ~ +70℃ 存储温度 -40℃ ~ +80℃ 相对工作湿度 ≤95%（ 无冷凝） 静电 接触放电： 4 kV； 空气放电： 8 kV 电源浪涌 符合 EN61000-4-5 标准 振动 满足 GB 2423.13 跌落 满足 GB 2423.8 试验 Ed 盐雾 满足 GB 2423.18需提供具备OQA检测报告复印件，并加盖制造厂家公章 | 台 | 1 |
| 4 | ▲ 万能语音LED显示屏 | 1.板载系统按键，可任意设置参数，操作便利、维护简单； 2.支持满位屏自动计数，采用地感计数或协议通讯； 3.支持 2路继电器控制，可控制道闸、红绿灯； 4.支持遥控、手动开闸计数； 5.支持万能语音，软件二次开发； 6.支持扩展4G模块，实现免布线应用； 7.支持横竖屏任意设置90度、180度、360度； 8.支持动态二维码显示，扫描频率高达960Hz，保障户外使用正常； 9.支持单、双色、全彩显示接口， 10.支持脱机2行4行屏，单色双色设置； 11.支持户外大屏，工程屏应用； 12.支持网络、485、无线任意通讯方式； 13.支持08接口、12接口、75接口； 14.支持特地功能出发播报与提醒； | 台 | 1 |
| 5 | ▲ B扫C设备 | 支持支付宝、微信、银联云闪付，并且能独立工作，直接对接服务器，减少电脑接入，自动开闸 | 台 | 1 |
| 6 | ▲ETC联网盒 | 省中心指定 | 台 | 1 |
| 管理中心设备 |
| 1 | 交换机 | 企业级以太网交换机，端口数量大于等于8口； | 台 | 3 |
| 2 | ★ 停车场管理系统软件 | 1.智能管理软件业主车，并可按时间段来免费 2.软件可对不同的人员设定不同的工作方式及权限，对各种车辆、车型采用不同的类别及收费标准。 3.提供各种统计资料以不同的报表形式输出，提供任意形式的查询并以报表形式输出。 4.新车或车牌识别有误的车辆生成异常车牌报表，并在车辆离场时在软件自动匹配人工确认出场 5.支持银行以及高速ETC无感支付通行接口，并提供对应结算报表。 6.ETC识别系统与停车场管理软件需为统一厂家，提供软件著作权证明和硬件检测报告。 | 套 | 1 |
| 3 | ▲ 管理端 | 1.八大功能：可实现月卡办理，月卡充值，优惠派券，运维远程，反扫缴费，门岗缴费，异常开闸，入场开闸，优惠券派送，远程运维；这些功能的前提在于满足客户的需求而产生，其主要应用于车场管理端之中，能够快速提高车场工作的效率。 | 套 | 1 |
| 4 | 门铃系统 | 远距离接收，确保道闸口按铃时医院消控室能接到，声量大。 |  | 1 |
| 土建施工 |
| 1 | 路面开沟 | 路面开挖，含回填，PE管预埋 | 米 | 30 |
| 2 | 综合布线 | 电源：3*6mm²分别统一从动力配电柜布线到岗亭独立供电； 网线：国标超五类网线。 | 米 | 30 |

九、付款方式：

抗疫期间，按照浙财采监[2020]3号文件精神执行，具体支付条款双方协商。

十、评标方法及标准

1.评标方法：

本次评标采用综合评分法，响应文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标响应文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

2.评审标准：共100分，其中技术分80分，价格分20分。评分依下述所列为评审打分依据，分值如下。

2.1技术分80分：

| 项目 | 内容 | 分数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ETC产品生产企业或所属母公司具有国家高新技术企业认证证书的得5分（技术文件资料中提供证书复印件加盖单位公章，开标时提供原件备查，无原件不得分）；ETC产品生产企业具有通过CNAS认证的实验室的得5分。（提供相关证明材料） | 0-10分 |
| 2 | ETC产品生产企业，在省级有驻点公司的得5分。（提供相关证明材料） | 0-5分 |
| 3 | 供应商在浙江省内有ETC停车场案例的每个得2分，最高得10分（提供相关证明加盖企业公章） | 0-10分 |
| 4 | ETC产品生产企业与银行、高速公路ETC行业具有清分结算平台、云服务平台开发和服务能力，由专家横向比较打分，优得4.1-5分，良得2.1-4分，一般得0-2分。 | 0-5分 |
| 5 | 截止至今，ETC产品生产企业和所属母公司累计获得授权专利数达到10项得3分，每增加5项加1分，最高得5分。 | 0-5分 |
| 6 | 停车支付方案采用ETC+车牌识别的双识别一体机方案，依据投标人的方案响应情况，采用ETC+车牌识别的双识别一体机方案得10分，其他方案得0分。 | 0-10分 |
| 7 | ETC产品是否通过交通部检测报告和公安部安全防范报警系统产品质量监督检验测试中心型式试验。两项均通过的得6分，一项通过的得3分，没有的得0分。 | 0-6分 |
| 8 | 所供产品原厂承诺质保，每1年得2分，最多得6分。提供保函或承诺加盖原厂公章，无不得分。 | 0-6 |
| 9 | 供应商具有本地服务团队或在绍兴开设有分子公司得7分，没有本地服务团队的得0分。 | 0-7分 |
| 10 | 对供应商得售后服务方案在响应时间、维修能力、维修速度、备件供应能力等整体服务方案进行综合评估，对比最好得5分；对比次之得 3 分；对比一般得 1 分；对比差得 0 分。 | 0-5分 |
| 11 | 项目实施过程管理、项目质量与风险控制：实施方案当中对质量保证体系及风险控制体系有科学的描述。根据投标人的响应情况进行比较，对比优得3分；对比次之得 1 分；对比一般得 0.5 分；对比差得 0 分。 | 0-3分 |
| 12 | 项目总体响应情况，包括项目设计思想、整体建设方案的完整性、技术先进性和实用性，能否满足用户需求，以及项目组织、工期计划、项目培训计划等方案完善情况。依据投标人响应情况进行比较，对比最好得 6分；对比次之得 3 分；对比一般得 1 分；对比差得 0 分。 | 0-6分 |
| 13 | 供应商投标文件的编写质量进行对比，对比最好得2分；对比次之得1分；不按招标文件要求编写投标文件的不得分。 | 0-2分 |

注：1、评分标准里所提到的要求提供原件的请投标人将原件单独装在档案袋中，统一于开标截止时间前递交，若投标文件中的复印件与原件不符或未能提供原件的则不得分。

2、所有的证书及检测报告必须在有效期内，不在有效期内的不得分。

2.2商务分20分

2.2.1评标基准价：即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

2.2.2其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100

即：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20

总分=技术分+商务分